Сквер «Сквер в честь 90 лет дражного флота» планируется расположить
вдоль улицы Ленина, муниципальная асфальтированная дорога выше над
территорией сквера в среднем на 1,5 м. В функциональной организации
территории выделяется площадь - место массовых мероприятий, устройства
развлекательных программ, зона тихого отдыха с зелеными зонами, аллеями и

-	газонами и мемориальная зона, посвященная первым золотодобытчикам.
Структура пространства и пространственная композиция сквера строится на
анфиладной компоновке площадок на главной продольной оси - променаде. В
цепочке площадок - главная площадь с двумя архитектурными акцентами -

-	Доской почета и Историческим стендом, от нее на променаде расположены две
рекреационных площадки - зеленые зоны и площадка для отдыха. Территория
располагается в центре п. Ленинский недалеко от проезжей части в жилом
массиве. Форма плана «Сквер в честь 90 лет дражного флота» зависит не
только от конфигурации участка, но и от других факторов, среди которых
большое значение имеет характер окружающей застройки. Планируемый сквер
примыкает к ул. Ленина. Главный вход сквера располагается в его южной
части, и выходит на ул.Ленина, напротив стоит памятник золотодобытчикам -,
который и задает тематику сквера. Для создания безбарьерной среды для
ветеранов и иных посетителей сквера с ограниченными возможностями
дорожки будут соединены с кольцевым проездом без ступеней и заметных

-	перепадов высотных отметок.

Существенное планировочное значение имеет организация в сквере
пешеходного движения. При планировке сквера учитывался баланс его
территории, для чего было найдено правильное соотношение основных
элементов, составляющих территорию сквера (площадок, дорожек и различных

-	типов посадок). Это соотношение зависело от нескольких факторов:
возможного количества посетителей, в назначении сквера, его места в плане
города, климатических условий, рельефа, характера окружающей застройки и
необходимости раскрытия видовых панорам на ландшафт. Таким образом, план
сквера создается в результате решения суммы транспортных, функциональных
и архитектурно-композиционных вопросов.

Зеленые насаждения представлены неравномерной посадкой сосен,
кедра и лиственницы, характеризуется неудовлетворительным состоянием, так
как территория заросла мелким кустарником и сорняками.

Исходные данные для проектирования;

1.	Район строительства пос. Ленинский, Алданский район, Республика Саха (Якутия)

2.	Место расположения пос. Ленинский, ул. Ленина

Генеральный план, архитектурно-ландшафтная и функционально-планировочная концепция организации сквера

Необходимо удалить поврежденные деревья и все кустарники, а так же очистить территорию от сорняков и остатков старой бетонной кладки в центре будущего сквера.

Это позволит заложить «правильные» насаждения, отвечающие все нормам и правилам их размещения. По обе стороны от дорожки посажены ели, а к югу расположены деревянные столбы уличного освещения, которые в последствии будут заменены на железобетонные из-за неудовлетворительного состояния конструкций.

Променада и площадки обрамлены газонами со сложной пластичной поверхностью. Газоны образуют четыре ячейки с правой и левой сторон по направлению движения от главной площади к площадке. Геопластика газонов строится на основе сопряжения волновой поверхности, в которой гребни и ложбины чередуются в продольном направлении, с боковыми откосами периметрального тротуара и площадок на променаде. Композиция насаждений включает существующие две полосы - на границе площади и зеленой зоны и дуга вокруг Почетных досок - и два новых ряда деревьев, образующие аллею вдоль променады. За Доской почета располагается группа существующих елей. В итоге зеленые древесные насаждения образуют решетку, с доминированием продольного направления и акцентом из елей за при входе в сквер.

Композиция сквера и планировка территории рассматривается как самостоятельная задача. В таком случае чаще всего применяют пейзажные приемы трассировки дорожек и группировки деревьев, кустарников. В сквере, который планируется использоваться для отдыха, деревья необходимы для изоляции участка от шума, пыли и выхлопных газов автомобилей, а кроме того, для создания затененных площадок. Господствующее направление ветра - СВ.

Анализ объемно-планировочной структуры сквера

Данная площадка под сквер «Сквер в честь 90 лет дражного флота» в плане имеет многоугольную форму 5 0x3 7м. и обладает ровной поверхностью, что позволяет проводить подготовительные работы с меньшими затратами без выравнивания площадки.

В сквере предусматривается два входа. Один главный-со стороны ул. Ленина, и один дополнительный- со стороны магазина.

Планировочные узлы сквера - три архитектурных объекта: доска почета, историческая доска и малая архитектурная форма в память о чекисте Самодумове Прокопии Георгиевиче. Доминирующая часть сквера отводится под зону отдыха, которая в плане имеет форму медали, таким образом, задавая и поддерживая тематику сквера. Сопряжение боковых откосов с главной поверхностью газонов осуществляется таким образом, что фигуры бокового

откоса периметрального тротуара представляют собой сегменты, ограниченные дугами окружностей.

Откосы у «зеленых комнат» по главной променаде имеют более

сложную форму с устройством на поперечной оси откоса ложбины, ведущей к дренажной канаве. Тротуары сквера представляют собой узкие бульвары, шириной 3,2 м, посредине которых пролегает полоса газона шириной 1,4 м (рабатка). Периметральный бульвар, таким образом, разбивается рабаткой на внешнюю и внутреннюю дорожки.

Органично вписываются в общий ландшафт цветники круглой, а так же трапециевидной и треугольной формы, и цветника вдоль одной из пешеходных дорожек. Зеленые насаждения в сквере обеспечивают защиту от загазованности и шума создаваемых автомобильным транспортом.

Обоснование принятого решения

Создавая «Сквер в честь 90 лет дражного флота», мы учли создание системы насаждений в городе в виде различных объектов озеленения связано с выполнением разнообразных работ агротехнического и инженерно- строительного характера. Весь процесс, складывается из целого ряда технологических циклов, выполнение которых производится в строгой последовательности и с определенной очередностью в зависимости от подготовленности участков, биологических особенностей растений как основных материалов озеленения.

Важным этапом, определяющим успех воплощения проекта в жизнь, является комплекс работ: начиная с работ по планировке и кончая прокладкой подземных сетей, приведением в порядок существующих насаждений и напочвенного покрова.

Сквер органично вписывается в окружающую застройку. Прекрасно выполняет свои функции не только эстетические, но и отдыха жителей поселка Ленинский.

«Ландшафтное проектирование»

Предложения по конструктивным, инженерным решениям, ландшафтному проектированию.

Инженерные коммуникации на площадке

Важную роль в определении параметров пространственной формы сквера сыграло также то, что теплотрасса, обеспечивающая теплом жилые и офисные здания, проходит в нескольких метрах от будущего сквера. Теплотрасса положена в лотке, низ которого находится на базовой поверхности 430, а верх конструкции лотка на отметке 431.39. Поскольку украшение лотком теплотрассы не входит в концепцию сквера, принято решение его засыпать грунтом, скрыть под газоном.

Существующие насаждения

На площадке проектируемого сквера «Сквер в честь 90 лет дражного флота» растут ели, тополя и другие растения. 19 деревьев в плохом состоянии решено вырубить. Сохранено будет 12 деревьев. Конструкции ограждений изолируют посетителей от хаотического движения по объектам озеленения. Они предназначены также для защиты от вытаптывания отдельных цветников, партерных композиций. Придание ограде лаконичной легкости, и индивидуальное решение их форм в зависимости от назначения объекта создают возможности включения этого активного элемента благоустройства в единый ансамбль наравне с другими сооружениями.

Ограждение устанавливается по границе сквера высотой 0,8 м. Оно предназначено для длительного срока службы и выполняется из габиона.

Садово-парковое оборудование (скамьи, урны, фонари) предназначено для обеспечения наиболее комфортных условий пребывания посетителей в любых уголках сквера.

Для сквера наполненного свободными и плавными линиями, разнообразными цветами и деревьями с кружевной листвой как нельзя лучше подходят скамейки из ковки и литья с деревом.

Уличные фонари в современной жизни играют важную роль. Они уже перестали быть просто функциональным предметом, несущим свет. Сегодня садово-парковое освещение это возможность выразить свой стиль, создать уют, реализовать общую концепцию индивидуального ландшафтного дизайна, расставить акценты. Правильно и со вкусом подобранные уличные фонари несомненно подчеркивают красоту сквера днем и создают уникальный и неповторимый вид в вечернее и ночное время.

Урны уличные для мусора — необходимый атрибут современной жизни. Требования к данному виду малых архитектурных форм просты: удобство уборки мусора, легкость обслуживания, прочность. На территории сквера урны уличные для мусора из конструкций — металлические напольные.

Озеленение - совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов).

Газоны, цветники, клумбы - неотъемлемая часть озеленения. Полный декоративный эффект достигнет через 2-3 года комплексного и регулярного ухода.

Газон (от французского gazon - дерн) представляет собой естественный дерновый покров, состоящий в основном из плотно растущих многолетних злаков. Травяную поверхность газона необходимо регулярно стричь. Тогда она будет ровной и выдержит вытаптывание. Газон несет немалую декоративную нагрузку, образуя особый фон для посадок, гармонично связывая между собой отдельные части сквера, и оказывает влияние на микроклимат. Постриженная трава способствует интенсивному испарению влаги, поэтому в жаркие дни температура воздуха над газоном на 3-5 градусов ниже, чем над любым другим покрытием. Кроме того, ухоженный газон создает особую атмосферу и благоприятный психологический фон. Газон создают из смеси четырех видов многолетних злаковых трав: кострец безостый, житняк, овсяница луговая, пырей ползучий. Такой газон выполняет как декоративную, так и практическую функцию. Он долголетний, теневыносливый, устойчивый к механическим повреждениям, засухоустойчивый.

Любое растение обладает особенными декоративными качествами. Величина и окраска листьев, количество цветов, цвет коры, высота - эти показатели у каждого растения свои, и это позволяет создавать интересные композиции.

Важную роль играет планирование процесса озеленения. Территорию сквера, покрытую плиткой, украшаем живыми цветами в вазонах из габионов. Цветники создаются по принципу регулярной композиции.

Цветники регулярной композиции — это клумбы, вазы из габионов, создающиеся из летников и двулетников.

В клумбы высаживаются алиссум, агератум, настурция, анютины глазки, тюльпаны, нарциссы, бархатцы «кармен», ирисы. В вазоны петунью.

Алиссум - прелестное карликовое однолетнее растение, образующее плотный стелющийся ковер. Цветки мелкие, собраны в небольшие соцветия- кисти, белые, с медовым запахом. Для непрерывного цветения периодически удаляют увядшие цветы. Растение светолюбиво и засухоустойчиво. Период цветения май - сентябрь.

Настурция большая (Tropaeolum majus) «Салмон Бэби». Однолетнее кустовое растение высотой 40 см с крупными цветками, диаметром 6 см. Окраска цветков красного и желтого цвета. Обладают приятным ароматом, лепестки гофрированные. Период цветения июнь - октябрь. Агератум мексиканский (Ageratum mexicanum) «Пинк болл». Многолетнее растение, выращиваемое как однолетнее. Растение высотой 30 см с плотными соцветиями-корзинками синего и сиреневого цвета. Диаметр цветка 8 см. цветет с июня по сентябрь.

Петунья крупноцветковая (Petunia grandiflora) «Ультра Бургунди». Многолетнее травянистое растение, культивируемое как однолетник, высотой 30см. Цветки розовые, 4 см в диаметре, воронковидные, с характерным ароматом. Петуния цветет с июня по сентябрь, не требуя особого ухода.

Анютины глазки - многолетние растения высотой 20 см, обычно они выращиваются как двулетники. Их эффектные цветки повторяют форму фиалки. Куст виолы в начале вегетации компактный, затем становится раскидистым; главный побег прямостоячий, корневая система мочковатая. В пазухах листьев анютины глазки образуют цветоносы, концы которых венчают одиночные крупные цветки диаметром 7 см.

Бархатцы «Кармен» - растение однолетнее. Стебли прямостоячие, 20 см высотой, сильно ветвистые от основания, боковые побеги отклоненные. Листья небольшие, перисто-рассеченные, с линейно-ланцетными долями, по краю пильчатые, темно-зеленые, расположены в очередном или супротивном порядке. Соцветия — корзинки 6 см в диаметре, одиночные или в щитковидных соцветиях, чашеобразные, разнообразные по форме, на длинных цветоносах. Обертка однорядная, из 5-7 сросшихся листочков, заостренных на верхушке. Язычковые цветки желтые, оранжевые, буровато-коричневые или темно-красные, бархатистые, часто двуцветные, с различным соотношением названных оттенков; трубчатые — желтые или оранжевые.Тюльпаны — растения довольно неприхотливые и могут мириться с любой садовой почвой и местоположением однако в этом случае не стоит ждать от них особого эффекта во время цветения. Размножают садовые тюльпаны размножают обычно луковицами. При семенном размножении признаки сорта не сохраняются, к тому же сеянцы зацветают на 7-8 год, или позже. Диаметр цветка 5 см, высота 30 см. Цвет - желтый, красный. Период цветения май - июнь.

Нарцисс. Научное название — Narcissus Poeticus. Происходит от греческого слова 'narkao' — одурманивать, ошеломлять, что вероятно связано с луковицами, ядовитые свойства которых известны с глубокой древности, или может быть связано с одурманивающим запахом цветков. Второе слово названия — poeticus (поэтический) связано с тем, что он был так воспет поэтами всех стран и веков, как ни одно другое растение, исключая разве только розу. Многолетние луковичные растения. Листья прикорневые, линейные, в числе 2-4. Цветонос безлистный, круглый или сплюснутый, до 50 см длиной, на вершине его находится узел с отходящей от него цветоножкой 0,5-1,5 см длиной и с пленчатыми обертками. Цветки крупные, одиночные или в кистях, часто душистые, несколько поникающие, простые или махровые, 6 см в диаметре. Цветут в мае-июне.

Сибирские ирисы. — Эта садовая группа объединяет сорта и гибриды ириса сибирского и кроваво-красного. Все они отличаются неприхотливостью и зимостойкостью. Также выделят сино-сибирские ирисы и калифорнийско- сибирские ирисы. Растение многолетние. Высота цветком 30 см, диаметр 8 см. Цветет май-июль.